| Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie | Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r. |
| --- | --- |

WOOŚ-II.420.410.2019.PKR.33

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.)

Planowane przedsięwzięcie obejmuje demontaż istniejącej jednotorowej linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna oraz budowę dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV (z wyjątkiem odcinka przy lądowisku Sobienie Szlacheckie – gdzie przewiduje się budowę odcinka dwóch linii jednotorowych) pomiędzy stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV Kozienice, a stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV Miłosna.

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Kozienice jest przyelektrownianą stacją transformatorowo-rozdzielczą służącą do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice, zlokalizowaną w sąsiedztwie Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych (województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina Kozienice).

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Miłosna jest systemową stacją transformatorowo-rozdzielczą. Powierzchnia stacji wynosi 11,9 ha. Administracyjnie obiekt położony jest 
w województwie mazowieckim na terenie: • gminy Halinów w powiecie mińskim, • miasta Sulejówek w powiecie mińskim, • gminy Wiązowna w powiecie otwockim.

Przedmiotowa inwestycja położona będzie na obszarze województwa mazowieckiego, w powiatach: mińskim, otwockim, garwolińskim oraz kozienickim i przebiegać będzie przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Celestynów, Karczew, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew oraz Kozienice. Teren inwestycji powiązany jest z przebiegiem istniejącej od lat 70-tych linii elektroenergetycznej Kozienice - Miłosna, w pasie technologicznym której w większości projektuje się przedmiotową linię.

Planowana linia elektroenergetyczna przebiega z kierunku południowo-wschodniego w stronę północy. Trasa linii przebiega przez tereny leśne oraz tereny użytkowane rolniczo (łąki, pastwiska). Występuje głównie rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Zwarta zabudowa obejmuje obszary wsi Pogorzel, Całowanie, Warszówka, Goźlin Mały, Mniszew, Przydworzyce oraz Kłoda, przez które przechodzi linia elektroenergetyczna. W sąsiedztwie planowanej linii elektroenergetycznej występują obszary chronione.

Podstawowe parametry planowanej do realizacji linii:

- napięcie znamionowe sieci: 400 kV;

- najwyższe napięcie robocze: 420 kV;

- znamionowe napięcie łączeniowe: 1 050 kV;

- znamionowe napięcie piorunowe: 1 425 kV;

liczba torów: 2;

- przewody fazowe: przewody wiązkowe 468/24-A1F/UHST-261 w układzie trójkąta równobocznego;

- przewody odgromowe: 2 x OPGW 48J dobrane do warunków zwarciowych;

- poziom zbrudzenia II i III;

- słupy: dwutorowe, kratowe, projektowane dla strefy obciążenia wiatrem WI i oblodzeniem SI oraz specjalne na skrzyżowaniu z rzeką Wisłą, W strefie lądowiska Sobienie Szlacheckie konstrukcje jednotorowe;

- szerokość pasa technologicznego linii: 70 m (po 35 m od osi linii).

W ramach prac budowlanych przewidywane są:

- prace fundamentowe (w tym przygotowanie stanowisk fundamentów, dostarczenie nowych elementów konstrukcji (słupów i fundamentów), montaż fundamentów (w wykopie);

- skręcanie konstrukcji nowych słupów;

- zdemontowanie istniejących przewodów, konstrukcji słupów;

- posadowienie nowych słupów i wykonanie naciągu nowych przewodów (oba tory);

- usunięcie starych fundamentów, wykonanie wycinek, prace malarskie i porządkowe.

Ze względu na obecność istniejącej linii analizowane są różne technologie realizacji przedsięwzięcia. Wybór technologii uzależniony będzie od możliwości systemowych (wyłączenia elementów KSE) oraz możliwości technicznych wykonawców. Rozważane są rozwiązania bazujące na klasycznej technologii budowy (przy trwałym wyłączeniu istniejącej linii) oraz rozwiązania z wykorzystaniem technologii ograniczających czas trwałych wyłączeń linii (czasowe wykorzystanie konstrukcji obejściowych, technologie wykorzystujące prace pod napięciem).

Analizowane były 3 warianty lokalizacyjne planowanej inwestycji:

- Wariant 1 – wykorzystanie trasy istniejącej linii 400 kV Kozienice – Miłosna, z założeniem zmiany trasy w okolicach lądowiska (długość linii 76,7 km);

- Wariant 2 – wykorzystanie trasy istniejącej linii 400 kV Kozienice – Miłosna, z założeniem zmiany trasy w okolicach lądowiska oraz przy przejściu przez rzekę Wisłę (długość linii 
ok. 76,3 km);

- Wariant 3 – wykorzystanie trasy istniejącej linii 400 kV Kozienice – Miłosna z założeniem zmiany trasy w okolicach lądowiska oraz przy przejściu przez rzekę Wisłę a także w okolicach zabudowań mieszkalnych znajdujących się w pasie technologicznym linii (długość linii ok. 76,4 km).

Inwestycja realizowana będzie w wariancie 3.

Analizując sprawę organ ustalił, że przedmiotowe przedsięwzięcie przebiega przez sieć obszarów Natura 2000 takich jak: Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Bagno Całowanie PLB140011, Ostoja Bagno Całowanie PLH140001, Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, Dolina Środkowej Wisły PLB140004 oraz Dolina Pilicy PLB140003 dla których obowiązują zarządzenia w sprawie planów zadań ochronnych, stanowiących akty prawa miejscowego. Ponadto przedsięwzięcie przebiega w granicach rezerwatu przyrody Świder (część napowietrzna), Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny, Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu dolin rzeki Pilicy i Drzewiczki, a także korytarzy migracji zwierząt Dolina Bugu-Dolina dolnego Wieprza (GKPnC-7), Dolina Środkowej Wisły (GKPnC-10A), Dolina dolnej Pilicy (GKPdC-7) oraz lokalnych szlaków migracji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Arkadiusz Siembida /podpisano elektronicznie/